150319

ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

TOR CBY.BX (нержавеющая сталь)

Содержание

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия																					3

1.2. Технические характеристики																			3

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа																	3

2.2 Техническое обслуживание																			4

2.3 Устранение неисправностей																			5

2.4 Техника безопасности																				5

3. Гарантийные обязательства																			6

4. Взрыв-схемы																						7

Отметки о периодических проверках и ремонте															11

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах CBY.BX, широко используются на фабриках, в магазинах, на складах и т.д. в разных сферах. Это оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с материалом с небольшой высотой подъема, и оно может использоваться для транспортировки всех видов тяжелых грузов. Данная ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах должна использоваться на жесткой плоской поверхности при температуре окружающей среды между - 10 ~ 40 ℃. Тележка для перемещения грузов на поддонах обеспечивает плавный безопасный подъем, проста в эксплуатации, качество ее исполнения обеспечивает надежность в обращении.

Если ваша ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах не работает должным образом во время использования, просим вас обратиться к данному руководству за информацией и предварительно определить причины отказа и необходимые запчасти, и затем устранить проблемы в соответствии с решением, указанным в данном руководстве.

1.2. Технические характеристики

105 – палец держателя

106 – пружинный штифт

112 - рукоятка

201 - корпус

303 – сердечник насоса

304 – пружинный ограничитель

Рисунок 1.

| Модель | CBY.BX 2.0 | CBY.BX 2.5 |
| --- | --- | --- |
| Артикул | 1002997 | 1002525 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 2500 |
| Макс. высота подъема, мм | 190 | 195 |
| Высота подхвата, мм | 80 | 85 |
| Длина вил, мм | 1140 | 1150 |
| Общая ширина вил, мм | 550 | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 | 160 |
| Колесо вил-пара, мм | 80х70 | 80х70 |
| Рулевое колесо, мм | 180×50 | 180×50 |
| Тип колеса | полиуретан | полиуретан |
| Масса, кг | 74 | 90 |

Дата продажи: 							М.П.:						Кол-во:			шт.

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Установка ручки

Поставьте рукоятку на сердечник насоса (303), затем постучите молотком так, чтобы палец держателя вошел в гидравлический насос (105) и рукоятку (112) с помощью плоскогубцев и молотка забейте пружинный штифт (106) в палец держателя (105).

Примечание: вал позиционирования ручки должен располагаться по центру отверстия в направлении "\", а отверстие пружинного штифта должно быть обращено к вам.

Затем вдавите рукоятку до пружинного ограничителя (304) (Смотрите рисунок 1).

Регулировочная гайка (104), установочный винт (104) и цепь (102) должны пройти через центровочное отверстие (105), затем настройте педаль рычага управления (330), а установочный винт (103) сместите к желобу к переднему концу так, чтобы с помощью регулировочной гайки (104) затянуть нижний конец рычага управления (330). Таким образом, ручка будет установлена на гидравлическом насосе.

Настройка буферного устройства

На рукоятке тележки для перевозки грузов Вы может видеть пальцевидный рычаг управления (118), который может быть установлен в 3 функциональных положения (рисунок 2).

Рисунок 2. LOWER: опускание – положение опускания; DRIVE: движение – среднее положение; 						RAISE: подъем – положение подъема.

После завершения всех процедур верните рукоятку в нейтральное положение.

Данные функциональные режимы были отрегулированы еще до выпуска продукции из завода. Если из-за непредвиденных обстоятельств произошел сбой, Вы может отрегулировать данные режимы работы следующим образом:

    - Если пальцевидный рычаг управления (118) в режиме движения зажат, а вилы поднимаются, необходимо провернуть по часовой стрелке регулировочную гайку (104) на установочном винте (103) до того момента, когда под действием давления вилы перестанут подниматься и займут стандартное положение.

    - Если пальцевидный рычаг управления (118) в режиме движения задавлен, а вилы опускаются, необходимо провернуть против часовой стрелки регулировочную гайку (104) до того момента, когда вилы перестанут опускаться.

    - Если пальцевидный рычаг управления (118) находится в режиме спуска, а вилы не опускаются, проверните регулировочную гайку (104) по часовой стрелке до тех пор, пока при данном положении пальцеобразного рычага управления вилы не будут спускаться, затем проверьте режим движения (срединная позиция), основываясь на информации, изложенной в пунктах 2.1.1. и 2.1.2., убедитесь, что регулировочная гайка находится в правильном положении.

    - Если пальцевидный рычаг управления (118) находится в режиме подъема, а вилы не поднимаются, необходимо поворачивать против часовой стрелки регулировочную гайку (104) до тех пор, пока вилы не начнут подниматься (при этом пальцевидный рычаг находится в режиме подъема). Затем согласно информации, изложенной в пунктах, описанных выше, проверьте режимы движения и спуска, убедитесь, что регулировочная гайка находится в правильном положении.

2.2 Техническое обслуживание

Обслуживание и ремонт должны проводиться квалифицированным персоналом.

- Ежедневное техническое обслуживание состоит в проверке исправности вил, транспортных роликов и осей.

- Ежемесячное техническое обслуживание заключается в смазке основных узлов тележки, проверке исправности колес.

- Раз в три месяца необходимо проверить: уровень масла при опущенных вилах, герметичность гидравлического узла, прочность винтовых и болтовых соединений, способность свободного поворота ручки управления.

- Ежегодное обслуживание заключается в проверке в проверке важных узлов гидравлической тележки и их замене в случае необходимости, замене гидравлического масла, проведение испытаний на работоспособность.

Масло

Проверяйте уровень масла каждые три месяца. Наша компания рекомендует противоизносное циклическое гидравлическое масло ISO VG 32, при 40°С вязкость составляет 30 Сs. Пользователь может заменить его на гидравлическое масло того же типа. Общее количество примерно равно 0,41 л.

Сброс воздуха

Во время транспортировки или из-за того, что перевернут корпус насоса, воздух очень легко попадает в смазочное масло для гидравлических систем, это, в свою очередь, может стать причиной зажатости пальцеобразного рычага управления в положении подъема, а вилы не станут подниматься. Воздух можно сбросить следующим образом: пальцевидный рычаг управления (118) повернуть в положение спуска, затем потянуть рукоятку (112) и несколько раз поднять и опустить.

Смазка

Перед выпуском данного продукта с завода все подшипники и оси смазаны стойким смазочным маслом, поэтому во время ежемесячного осмотра очищайте масляный насос и узлы смазки, при необходимости добавьте смазочное масло в каждый смазочный узел.

Ежедневная проверка и техническое обслуживание

Ежедневная проверка ручной тележки для транспортировки грузов на поддонах может снизить износ настолько, насколько это возможно. Уделите особое внимание колесам, осям и проверьте, нет ли посторонних предметов, таких как хлопчатобумажные нитки и тряпки, попавших в колеса. После транспортировки снимите груз и удалите посторонние предметы, очистите грязь и мусор с масляного насоса и опустите тележку до крайнего нижнего положения.

2.3 Устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Вилы не могут подняться на максимальную высоту. | 1. Недостаточно гидравлического масла. | 1. Добавьте масло. |
| Не поднимаются вилы. | 1. Нет гидравлического масла. | 1. Добавьте масло. |
|  | 2. Загрязненное масло. | 2. Замените масло. |
|  | 3. Шестигранная гайка (104) и неметаллическая находятся слишком высоко, и разгрузочный клапан открыт. | 3. Отрегулируйте гайку (104) |
|  | 4. В гидравлическом масле содержится воздух. | 4. Откачайте воздух (см. п. «Сброс воздуха»). |
| Не опускаются вилы. | 1. Товар размещен не по центру, или тележка перегружена, деформированы поршневой шток (340) или блок цилиндра (331). | 1. Замените шток поршня (340) или корпус насоса (331). |
|  | 2. Тележка остается в поднятом положении в течение длительного времени, и шток поршня, находящийся в открытом состоянии, ржавеет. | 2. Опустите несущее устройство в самое низкое положение. Во время простоя тележки опускайте вилы в крайнее нижнее положение, не забывайте своевременно смазывать поршневой шток. |
|  | 3. Регулировочная гайка (104) закреплена неправильно. | 3. Отрегулируйте гайку (104) |
| Утечка масла | 4. Прокладки износились или повреждены. | 4. Замените на новые прокладки. |
|  | 5. Некоторые детали сломаны. | 5. Замените на новые детали. |
| Тележка опускается сама собой. | 1. Загрязненность масла вызывает не плотность разгрузочного клапана. | 1. Замените масло. |
|  | 2. Некоторые детали в гидравлической системе сломаны или повреждены. | 2. Проверьте и замените поврежденные детали. |
|  | 3. Воздух в масле. | 3. Откачайте воздух |
|  | 4. Прокладки износились или повреждены. | 4. Замените на новые прокладки. |
|  | 5. Регулировочная гайка (104) находится в неправильном положении | 5. Отрегулируйте гайку (104) |

2.4 Техника безопасности

- Перед использованием данной тележки оператор должен внимательно прочитать данное руководство, а также предупреждения, указанные на тележке. Оператор должен работать с осторожностью в особых условиях или в специальных местах.

- При передвижении тележки переведите маленькую ручку управления в положение Middle (Среднее), таким образом, не только будет легко передвигать ручку, редуцировать пружинящую силу со стержня цилиндра на ручку, но и защитить маслоуплотнительные кольца и поршень, продлить срок службы тележки.

- Перед использованием необходимо проверить колеса (222, 225, 228, 315), блока с рукояткой, рычага кронштейна (205), корпуса тележки и рычага управления (330).

- Не используйте тележку на наклонных поверхностях.

- Не используйте тележку для перемещения персонала.

- Оператор должен надевать перчатки в целях защиты.

- Во время транспортировки персонал должен находиться на расстоянии 600 мм от несущего устройства.

Уделяйте внимание центру тяжести во избежание смещения и наклона (см. рисунок 3).

- Не допускайте перегрузку.

Правильно 								Неверно 					Рисунок 3.

3. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.

- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.

- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.

- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.

- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

| Комплектующие | Срок гарантии |
| --- | --- |
| Перепускной клапан и сальники | 6 месяцев |
| Колеса | гарантия отсутствует |

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»).

4. Взрыв-схемы

Рисунок 4

Детали сборки ручки. Номер позиции на схеме сборки.

| Номер детали | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 101 | Вытяжной стержень | 1 |
| 102 | Цепь | 1 |
| 103 | Регулировочный винт | 1 |
| 104 | Самостопорящаяся гайка | 1 |
| 105 | Палец держателя | 1 |
| 106 | Эластичный цилиндрический штифт | 1 |
| 107 | Ограничительное кольцо | 2 |
| 108 | Эластичный цилиндрический штифт | 1 |
| 109 | Вал прижимного ролика | 1 |
| 110 | Прижимной ролик | 1 |
| 111 | Роликовая коробка | 1 |
| 112 | Рукоятка | 1 |
| 113 | Эластичный цилиндрический штифт | 1 |
| 114 | Упругая пластина | 1 |
| 115 | Пружина | 1 |
| 116 | Эластичный цилиндрический штифт | 1 |
| 117 | Эластичный цилиндрический штифт | 1 |
| 118 | Пальцевидная ручка | 1 |
| 119 | Ролик ручки | 1 |
| 120 | Эластичный цилиндрический штифт | 1 |

Рисунок 5.

Детали сборки корпуса тележки. Номер позиции на схеме сборки.

| № | Наименование | Количество |  | № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | Корпус тележки | 1 |  | 219 | Боковина передних колес | 4 |
| 202 | Регулировочный винт | 1 |  | 220 | Эластичный цилиндрический штифт | 8 |
| 203 | Соединительный вал опорной плиты | 2 |  | 221 | Подшипник 6204 | 8 |
| 204 | Масляный стакан, подающий масло под давлением | 2 |  | 222 | Переднее колесо 80х70 | 4 |
| 205 | Рычаг кронштейна | 1 |  | 223 | Передняя ось | 4 |
| 206 | Сквозной масляный стакан | 2 |  | 224 | Болт | 2 |
| 207 | Ось рычага | 1 |  | 225 | Колесико для наклонной поверхности | 2 |
| 208 | Эластичный цилиндрический штифт | 1 |  | 226 | Cамостопорящаяся гайка | 2 |
| 209 | Ушко толкателя вил | 2 |  | Детали колеса |
| 210 | Стопорное кольцо вала | 2 |  | 216 | Опора передних колес | 2 |
| 211 | Соединительный вал ушка вил | 2 |  | 217 | Соединительный вал передних колес | 2 |
| 212 | Толкатель | 2 |  | 218 | Эластичный цилиндрический штифт | 2 |
| 213 | Разводной шплинт | 4 |  | 221 | Подшипник 6204 | 4 |
| 214 | Соединительный вал толкателя | 2 |  | 227 | Уплотнительное кольцо | 4 |
| 215 | Уплотнительное кольцо | 4 |  | 228 | Отдельная передняя ось 80х93 | 2 |
| 216 | Опора передних колес | 2 |  | 229 | Отдельная передняя ось | 2 |
| 217 | Соединительный вал передних колес | 2 |  | 230 | Эластичный цилиндрический шип | 2 |
| 218 | Эластичный цилиндрический штифт | 2 |  |  |  |  |

Рисунок 6.

Детали сборки гидроузла тележки. Номер позиции на схеме сборки.

| № | Наименование | Количество |  | № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Упорный стакан пружины | 1 |  | 322 | Пружина толкателя | 1 |
| 302 | Пружина | 1 |  | 323 | Толкатель | 1 |
| 303 | Сердечник насоса | 1 |  | 324 | Уплотнительное кольцо толкателя | 1 |
| 304 | Пыленепроницаемое кольцо | 1 |  | 325 | Медная гайка | 1 |
| 305 | Y -образное уплотнительное кольцо | 1 |  | 326 | 0-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 306 | Стальной шар | 1 |  | 327 | Торцевой винт с прорезом | 1 |
| 307 | Корпус клапана | 1 |  | 328 | Гайка | 1 |
| 308 | Сердечник клапана | 1 |  | 329 | Эластичный цилиндрический шип | 1 |
| 309 | Пружина сердечника клапана | 1 |  | 330 | Педальный рычаг управления | 1 |
| 310 | Герметическая шайба | 2 |  | 331 | Корпус цилиндра | 1 |
| 311 | Резьбовая заглушка | 1 |  | 332 | Малое уплотняющее кольцо | 2 |
| 312 | Пылезащитная крышка | 2 |  | 333 | Наливная пробка | 2 |
| 313 | Стопорное кольцо для вала | 2 |  | 334 | Ограничитель пружины | 1 |
| 314 | Подшипник 6204 | 4 |  | 335 | Y-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 315 | Заднее колесо | 2 |  | 336 | 0-образное уплотнительное кольцо крышки | 1 |
| 316 | Эластичный цилиндрический шип | 1 |  | 337 | Крышка | 1 |
| 317 | Эластичный цилиндрический шип | 2 |  | 338 | 0-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 318 | Опорная плита | 1 |  | 339 | Пыленепроницаемое кольцо поршневого штока | 1 |
| 319 | Стопорное кольцо для вала | 1 |  | 340 | Поршневой шток | 1 |
| 320 | Упорный шарикоподшипник | 1 |  | 341 | Стальной шар | 1 |
| 321 | Ось задних колес | 1 |  |

Отметки о периодических проверках и ремонте

| Дата | Сведения о проверке или ремонте оборудования | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |