12. Технические характеристики

|  | Наименование | R5500(D) | R6000(D) | R6000D-T, R6500D-T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Модель двигателя | R390 | R420 |
|  | Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, с верхним расположением клапанов, принудительным воздушным охлаждением |
|  | Объем двигателя (см.куб.) | 389 | 420 |
|  | Зажигание | Бесконтактное транзисторное зажигание |
|  | Объем топливного бака (л.) | 25 |
|  | Потребление топлива (г/кВт*ч) | 370 |
|  | Время автономной работы (ч.) | 7,5 |
|  | Объем масляного резервуара | 1,1 |
| Генератор | Напряжение (DC) (В) | 12 |
|  | Ток (DC) (А) | 8,3 |
|  | Номинальная частота (Гц) | 50 |
|  | Номинальное напряжение (В) | 230 | 230/380 |
|  | Номинальная выходная мощность 230/380(кВт) | 5,5/ - | 6/ - | 3/5,5 |
|  | Максимальная выходная мощность 230/380(кВт) | 6/ - | 6,5/ - | 3,5/6 |
| Параметры генератора | Длина (мм) | 683 |
|  | Ширина (мм) | 540 |
|  | Высота (мм) | 542 |
|  | Масса нетто (кг) | 90 |
|  | Фазность | 1 | 3 |
| Устройства общего назначения | Большой воздушный фильтр | . |
|  | Большой глушитель | . |
|  | Большой топливный бак | . |
|  | Датчик уровня топлива | . |
|  | Вольтметр | . |
|  | Автоматический регулятор напряжения | . |
|  | Система контроля уровня масла | . |
|  | Автоматический предохранитель | . |
|  | Электростартер | . |

Замечание: .- доступно как опция ; -- недоступно